## Slide 1
IFARP-2026
SINTEZ
Токамак реакторындағы D–T термоядролық синтез процесін нақты физикалық модельдер арқылы есептейтін интерактивті симулятор
Уәлихан А.Ш., Ермекұлы Б.
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан
Notes: Сәлеметсіздер ме! Біз SINTEZ жобасын таныстырамыз: бұл токамактағы D–T синтез процесін нақты физика теңдеулерімен нақты уақытта есептейтін интерактивті симулятор. Жоба Қазақстан Республикасында авторлық құқықпен тіркелген (№ 78976).

## Slide 2: Мәселе және мақсат
МӘСЕЛЕ
Оқу және көрсету құралдарының көбі — алдын ала жазылған анимация. Олар жұмыс режимі плазма параметрлеріне қалай әсер ететінін көрсетпейді.
МАҚСАТ
Плазма күйі магниттік ұстау физикасының теңдеулерін нақты уақытта шешу арқылы алынатын интерактивті симулятор жасау.
12
құрылғы бір модельде, KTM қоса
40+
диагностикалық панель
60 к/с
WebGL 2.0, 3D реактор
Notes: Проблема: көп оқу құралдары — дайын анимация. Бізде плазма күйі әр кадрда физика теңдеулерінен есептеледі, сондықтан оператор қыздыруды, тоқты, өрісті өзгертіп, нәтижесін бірден көреді.

## Slide 3: Жүйенің архитектурасы
БРАУЗЕР
JavaScript · WebGL 2.0
3D реактор, 60 к/с
40+ диагностика панелі
0D модель (physics.js)
Басқару элементтері
API
FastAPI
Python 3.11
HTTP / JSON
/models, /ml, /control
Физика пакеті
0D · 1.5D · МГД · дизрупция · SOL/дивертор · отын циклі
ML модульдері
суррогат, үзіліс болжау, тепе-теңдік
Магниттік басқару
1 кГц ко-симуляция, PPO + QP
Railway: бір процесс (uvicorn) сайтты да, API-ды да береді. Интерфейс пен құжаттама — толық қазақ тілінде.
Notes: Клиент JavaScript пен WebGL 2.0-де жұмыс істейді. Физика пакеті Python-да, FastAPI арқылы HTTP/JSON беріледі. ML және басқару модульдері сол API-ға қосылған. Бәрі Railway-да бір процесс ретінде жұмыс істейді.

## Slide 4: Физикалық модельдер
1
0D модель
Энергия және бөлшек балансы, Bosch–Hale ⟨σv⟩, тежеу және синхротрон шығыны, гелий күлі
2
1.5D модель
Град–Шафранов тепе-теңдігі, жылу және бөлшек тасымалы, педестал, ток диффузиясы
3
МГД тұрақтылығы
Тройон шегі, RWM, баллондық шекара, NTM, Кадомцев, ELM циклі
4
Дизрупциялар
Термиялық және ток өшуі, қашқын электрондар, гало тоқтары, VDE
5
Шеткі қабат
Екі нүктелі дивертор моделі, Eich λq, қоспаны себу
6
Отын циклі
Тритий өсіру, нейтрон жүктемесі, таза электр қуаты, Qeng
Notes: Модель екі деңгейде: 0-өлшемді баланс және 1.5-өлшемді радиалды профильдер. Үстіне МГД тұрақтылығы, дизрупциялар, шеткі қабат пен дивертор, отын циклі қосылған.

## Slide 5: Негізгі теңдеулер
Энергия балансы (0D)
Синтез қуаты
Ұстау уақыты IPB98(y,2)
Жылу тасымалы (1D)
Град–Шафранов теңдеуі
Тройон шегі
Notes: Негізгі теңдеулер: энергия балансы, синтез қуаты, IPB98(y,2) ұстау уақыты скейлингі, 1D тасымал теңдеуі, Град–Шафранов тепе-теңдігі және Тройон шегі. Бесеуі бірге жұмыс істейтін бір модельді құрайды.

## Slide 6: Интерфейс: 3D токамак
Сайттан алынған скриншот
Белгіленген 3D модель
плазма камерасы, бірінші қабырға, магниттер, криостат
Плазма ядросына ұшу
7 секундтық кіру кезінде модель жұмыс істеп тұрады
Қазақ тілінде
интерфейс пен түсіндірмелер толық қазақша
Notes: Бұл сайттың нақты скриншоты. Тораптар нөмірленген, әрқайсысы туралы түсіндірме бар. Қолданушы реакторға кіріп, плазманың ішін көре алады.

## Slide 7: Басқару кабинасы
Тарих графиктері
Ti, Te, ne, Pсин, τE, сәулелену шығыны
Қуат және жылу ағыны
қуат балансы, дивертор жылу картасы, МГД осциллографы
Оператор басқаруы
NBI, ICRH, ECRH, газ, Ip, Bt, пеллет, ELM, дизрупция
Скриншотта: Q = 9.70, Pсин = 485 МВт (ITER класы, тұрақты жану)
Notes: Басқару кабинасында 40-тан астам диагностикалық панель. Скриншотта ITER класты режим: Q шамамен 9.7, синтез қуаты 485 МВт. Оператор қыздыруды, газды, тоқты және өрісті өзгерте алады, пеллет пен ELM импульсін, тіпті дизрупцияны іске қоса алады.

## Slide 8: 12 құрылғы — бір модельде
Chart: Номиналды плазма тогы, МА
| EU-DEMO | ITER | SPARC | JET | DIII-D | KSTAR | T-15MD | NSTX-U | MAST-U | EAST | NSTX | KTM
Плазма тогы, МА | 17.75 | 15 | 8.7 | 4.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.75
KTM
Қазақстан материалтану токамағы (ҚР ҰЯО, Курчатов)
R₀ / a
0.86 / 0.43 м
B₀
1.0 Тл
Ip
0.75 МА
Салыстыру: бір модель, бір интерфейс
Notes: Симуляторда 12 құрылғы: ITER, EU-DEMO, SPARC, JET, DIII-D, EAST, KSTAR, T-15MD, NSTX, NSTX-U, MAST-U және Қазақстан материалтану токамағы KTM. Барлығы бір модельде салыстырылады. Параметрлер жобаның machines.py файлынан алынған.

## Slide 9: Валидация: ITER Q = 10
30
шама салыстырылды
0.93 %
орташа ауытқу
5.52 %
ең үлкен ауытқу
79 / 79
компонент тексеруі өтті
Валидацияланбағандар тізімі ашық: validation.py
Шама | Модель | ITER | Ауытқу
Синтез қуаты, МВт | 498.0 | 500 | −0.41 %
Күшею коэфф. Q | 9.96 | 10.0 | −0.41 %
τ E , с | 3.683 | 3.700 | −0.46 %
Жылу энергиясы, МДж | 317.9 | 325.0 | −2.18 %
β N | 1.698 | 1.770 | −4.05 %
⟨T e ⟩, кэВ | 8.408 | 8.900 | −5.52 %
Эталон: ITER Physics Basis (1999). Ең үлкен ауытқу — 0D модельде электрон мен ион температурасының бөлінбеуінен.
Notes: Валидация автоматты: 30 шама ITER Q=10 жобалық режимімен салыстырылды, орташа ауытқу 0.93 %, ең үлкені 5.52 % (электрон температурасы), толерантттан шыққаны жоқ. Python жағында 79 компонент тексеруі өтті. Валидацияланбаған тұстардың тізімі ашық жазылған.

## Slide 10: Google DeepMind TORAX-пен салыстыру
 | TORAX (Google DeepMind) | SINTEZ
Мақсаты | Өзек тасымалының жылдам симуляторы: пульс және контроллер жобалау | Интерактивті 0D + 1.5D симулятор: оқыту, салыстыру, жылдам бағалау
Платформа | Python + JAX; автоматты дифференциалдау | Python (NumPy/SciPy), FastAPI; JS/WebGL клиент
Теңдеулер | Ион/электрон жылуы, бөлшек, ток диффузиясы; Newton–Raphson, оңтайландыру | Te/Ti/ne тасымалы, ток диффузиясы + МГД, дизрупция, SOL, отын циклі
Суррогат | QLKNN — QuaLiKiz кодының суррогаты (~10⁴ есе жылдам) | MLP 11→128→64→1; өз аналитикалық заңдарымыздан оқытылған
Валидация | RAPTOR кодымен салыстырылған | ITER Q=10: 30 шама, орташа 0.93 %
Басқару | Градиентті оңтайландыру | 1 кГц тұйық контур: PPO + QP-сүзгі
Адал ескерту: біздің суррогат QLKNN-нің баламасы емес — ол гирокинетикаға емес, өз тасымал заңдарымызға оқытылған, сондықтан жылдамдық бермейді (122 vs 148 мкс).
Notes: TORAX — Google DeepMind-тың ашық коды: JAX негізінде, дифференциалданатын өзек тасымалы симуляторы, QLKNN нейрожелілік суррогатымен және RAPTOR-мен салыстырылған. Біздің жұмыс басқа міндетті шешеді: интерактивті көпфизикалы симулятор. Біз TORAX-стиліндегі суррогатты жасадық, бірақ ол QuaLiKiz-ке емес, өз заңдарымызға оқытылған — сондықтан жылдамдық бермейді. Мұны ашық айтамыз. Дереккөздер: Citrin et al., arXiv:2406.06718; github.com/google-deepmind/torax.

## Slide 11: Модельдерді оқыту және формулалар
1 · Тасымал суррогаты (MLP)
65 000 үлгі
Нормалау
MLP + Adam
R² (тест) = 0.943
MAE = 0.76 м²/с
9 857 параметр; инференс — таза NumPy; χ-ны шектеу: 0.05–15 м²/с
2 · RL-контроллер (PPO)
ПД → BC
PPO + GAE
Рандомизация
γ = 0.99, λ = 0.95, ε = 0.2
lr = 1e-4, 8 эпоха, minibatch 512
Актор 24 072 параметр, 16 мкс; асимметриялы критик плант күйін көреді
Notes: Бірінші модель — тасымал суррогаты: 11 локальды белгіден (R/L_T, q, Te, ne, ...) жылу өткізгіштік χ-ны болжайтын MLP, 65 мың үлгіде оқытылған, тест R² 0.943, MAE 0.76 м²/с. Екінші — RL-контроллер: алдымен эксперт ПД-реттегіштен behaviour cloning, содан кейін PPO, плантты рандомизациялаумен. Барлық сан скриптті іске қосқанда алынды.

## Slide 12: Магниттік басқару модулі
Симулятор
1 кГц
Датчиктер + кідіріс 1–3 мс
Нейро-контроллер
QP-сүзгі
катушка кернеулері
Плант: тізбек теңдеуі
QP қауіпсіздік сүзгісі
Плазма тік тұрақсыз: γ ≈ 79 с⁻¹ (KTM-ға ұқсас параметрлер)
Chart: Орын қатесі, мм (30 сид, рандомдалған плант)
| ПИД | PPO-0 | PPO-DR | PPO-DR-AC
RMS орын қатесі, мм | 22 | 5.6 | 6 | 6.3
Аман қалу: ПИД 24/30, PPO 28/30
Тек модельдеуде; QP шекті кепілдемейді.
Notes: Тұйық контур: симулятор — датчиктер мен кідіріс — нейрожелілік контроллер — QP қауіпсіздік сүзгісі — катушкаларға кернеу. Плазма тік тұрақсыз, ашық контурда номиналды плантта 30 эпизодтың ешқайсысында плазма ұсталмайды (рандомдалғанында тек екеуінде). Рандомдалған плантта ПИД 30-дан 24-те, PPO 28-де аман қалды, орын қатесі 22 мм-ден 6 мм-ге дейін азайды. Бұл тек модельдеу нәтижесі, нақты қондырғыда тексерілмеген.

## Slide 13: Авторлық құқық куәлігі
КУӘЛІК
№ 78976, 2026 жылғы 28 қыркүйек
ОБЪЕКТ ТҮРІ
компьютерлік бағдарлама (бағдарламалық қамтылым)
АТАУЫ
SINTEZ: токамак реакторындағы термоядролық синтез процесін нақты физикалық модельдер арқылы есептейтін интерактивті симулятор
ЖАСАЛҒАН КҮНІ
23.09.2026
АВТОРЛАР
Уәлихан Алмагүл Шоқанқызы, Ермекұлы Бейбарыс
Notes: SINTEZ Қазақстан Республикасының Ұлттық зияткерлік меншік институтында авторлық құқықпен тіркелген: куәлік № 78976, 2026 жылғы 28 қыркүйек. Құжаттың түпнұсқалығын kazpatent.kz сайтында тексеруге болады.

## Slide 14: Қорытынды және жоспар
НӘТИЖЕ
Нақты физика теңдеулері браузерде нақты уақытта шешіледі
ITER Q = 10 режимі: 30 шама, орташа ауытқу 0.93 %
12 құрылғы, соның ішінде қазақстандық KTM
Интерфейс пен құжаттама қазақ тілінде
ШЕКТЕУЛЕР ЖӘНЕ ЖОСПАР
Турбуленттік тасымал эмпирикалық, гирокинетика жоқ
МГД — редукцияланған модельдер
Суррогатты нақты тәжірибелік деректерге оқыту
Контроллер тек симуляцияда тексерілген
Notes: Қорытынды: симулятор физиканы нақты уақытта есептейді және ITER режимімен 1 % шамасында сәйкес келеді. Шектеулерді ашық айтамыз: тасымал эмпирикалық, МГД редукцияланған, суррогат әзірге өз заңдарымыздан оқытылған, контроллер симуляцияда ғана тексерілген. Келесі қадам — нақты тәжірибелік деректер.

## Slide 15
Назарларыңызға
рақмет!
SINTEZ — онлайн демо
QR-кодты сканерлеп, симуляторды өз құрылғыңызда ашыңыз
Уәлихан А.Ш., Ермекұлы Б.
Қожа Ахмет Яссауи атындағы ХҚТУ, Түркістан
tokomak-production.up.railway.app
Notes: Назарларыңызға рақмет! QR-код арқылы SINTEZ симуляторын онлайн ашуға болады. Сұрақтарыңызға дайынмын.